## Slide 1: RFID
Радиочастотная идентификация
RFID-метка
RFID считыватели
Принцип работы
Преимущество RFID технологии
Применение RFID технологии
Выполнил:
Екатеринская Екатерина

## Slide 2: RFID Radio Frequency Identification (радиочастотная идентификация)
способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в RFID-метках.
RFID-система обычно состоит из
считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор)
транспондера (обычно называемого меткой или тегом, от англ. Tag)
компьютерной системы обработки данных.

## Slide 3: RFID- метка
устройства, способные хранить и передавать данные. В памяти меток содержится их уникальный идентификационный код.
Большинство меток состоит из двух частей:
интегральная схема
антенна для приема и передачи сигнала

## Slide 4: RFID-метки различаются
По типу питания:
  Активные (обладают собственным источником питания)
  Пассивные (не имеют встроенного источника энергии)
  Полупассивные (имеют элемент питания только для работы микросхемы)
По видам памяти:
  "RO" (Read Only)
  "WORM” (Write Once Read Many)
  "RW" (Read and Write)
По рабочей частоте:
  LF 125-134 Гц
  HF 13.56 МГц
  UHF 860-960 МГц

## Slide 5: RFID-метки различаются по рабочей частоте

## Slide 6: RFID-метки могут представлять собой
  Дисковые метки
  Различные виды брелоков, браслетов
  Самоклеящиеся бумажные или лавсановые метки
  Стандартные пластиковые карты
Метки в исполнении для жестких условий эксплуатации

## Slide 7: RFID – считыватель Приборы, которые читают информацию с меток и записывают данные.
RFID считыватели бывают двух видов:
Стационарные
Большая зона чтения и мощность
Способны обрабатывать данные с нескольких меток
Мобильные (ручные)
Меньшая дальность действия
Зачастую не имеют постоянной связи с программой контроля и учета
Антенна стационарного считывателя

## Slide 8: RFID принтер
RFID принтеры предназначены для первичной записи данных в память RFID меток и печати текстовой и графической информации на поверхностях RFID меток.

## Slide 9: Схема RFID
олл

## Slide 10: Преимущества
Возможность перезаписи
Отсутствие необходимости в прямой видимости
Большее расстояние чтения
Больший объем хранения данных
Поддержка чтения нескольких меток
Считывание данных метки при ее любом расположении
Устойчивость к воздействию окружающей среды
Интеллектуальное поведение
Высокая степень безопасности

## Slide 11: Недостатки RFID
Сравнительно высокая стоимость системы
Уязвимость к воздействию электромагнитных помех.
Возможность использования RFID для незаконного сбора информации о людях.
Недостаточная открытость
существующих стандартов.

## Slide 12: Применение
Промышленность
Транспортная и складская логистика
Системы контроля и управления доступом
Медицина
Библиотеки
Паспорта
Транспортные платежи
Дистанционное управление
Спорт
Маркировка животных
Человеческие имплантаты

## Slide 13
Спасибо за внимание