ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Коммутаторы: Compex PS2216, DLink Des-3200-10, DLink Des-3028P

Выполнил: Баранский Е.В.

Проверил:    Графкин А.В.

Самара, 2012год

СОДЕРЖАНИЕ

- Коммутатор Compex PS2216

- Коммутатор DLink Des-3200-10

- Коммутатор DLink Des-3028P

- DLink DES-3200-10 базовая настройка

- Полезные ссылки

Коммутатор Compex PS2216

Описание:

Настраиваемый коммутатор Compex PS2216 отличается небольшими размерами и многофункциональностью, с такими возможностями, как создание виртуальной ЛВС, группирование портов и установка их приоритетности, что делает его наиболее функциональным коммутатором в своей категории. Возможность создания виртуальной ЛВС предусматривает настройку 15-ти отдельных более мелких сегментов на первом порте, как наиболее часто используемом для всех виртуальных ЛВС. Данная функция не только облегчает управление сетью, но и повышает степень защиты персональной информации каждой отдельно взятой виртуальной ЛВС. Функция группирования портов улучшает пропускную способность и скорость передачи информации между коммутаторами, что обеспечивает большую производительность сети. Функция определения приоритетности портов обеспечивает качество работы сети, сопоставимое со службами предоставления видео по заказу. Даная модель - высокоэффективный вариант для небольших и средних по величине офисов.

Управление

В модели PS2216 контроль над виртуальной ЛВС, Группирование портов, установление приоритетности портов осуществляется с помощью программного обеспечения “Winsmart Utility”. Это позволяет администраторам сети осуществлять удаленное конфигурирование и контроль за PS2216 посредством программного обеспечения

Уровень производительности

При пропускной способности магистрали 3.2Гб/сек, средняя скорость передачи данных на каждом из 16 портов составляет 200 Мб/сек., при этом режим полной дуплексной передачи позволяет каждому узлу работать с максимальной  производительностью.

Сегментирование сети

Коммутаторы S2216 позволяют сегментировать сеть на 15 отдельных виртуальных локальных сетей (ВЛВС). При этом первый порт является общим для всех ВЛВС.

Каскадирование

Функция группирования портов дает возможность подключения к магистрали более высокого уровня на следующем уровне коммутатора. Группирование портов дает возможность подключения 4 портов к другому коммутатору, что гарантирует более быструю и качественную передачу данных.

Качество обслуживания QoS (802.1p)

Функция установления приоритетности портов обеспечивает качество работы сети, сопоставимое по сетевому трафику со службами предоставления видео по заказу/работой с приложениями баз данных.

Операции Plug and Play

PS2216 может работать самостоятельно, не требуя  дополнительного оборудования. Встроенная  система автоматического согласования скорости передачи данных позволяет портам (10/100 Мб/сек) подстраивать скорость рабочих станций к адаптерам серверов Ethernet. Функция автоматического переключения Auto MDI/MDI-X используется на каждом порту, что позволяет  использовать любой кабель Ethernet Категории 5.

Форм-фактор

Миниатюрность коммутатора позволяет ему легко вписаться в офис любого типа.

Характеристики:

Fast Ethernet 8x 10/100Мб/сек

Автоматическое переключение MDI/MDI-X

Автоматическое согласование скорости передачи

Автоматическое опознавание скорости

Динамическое распознавание Адреса и Фильтрация данных

Компактность Кол-во портов:

16 портов с автоопределением скорости 10 Base-T/100Base-Tx

Производительность

Режим работы: Store & Forward

Пропускная способность аппаратной части: 3,2 Гб/сек

Таблица MAC-адресов: 8K

Требования к эксплуатации

Рабочая эксплуатация: от 0oC до 40oC

Хранение: от -5oC до 60 oC

Допустимая влажность: от 5% до 90%, без образования конденсата

Параметры электропитания

Постоянное напряжение 3,3В

Агрегация

Uplink на любом порту

Функциональность

IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u,100Base-TX,

IEEE 802.3x Flow Control CE Mark, FCC Class A

Индикация

Статус порта/активность, питание

Безопасность

UL, CSA, TUV/GS

Физические параметры

Высота: 35мм Ширина: 151мм Глубина: 92мм

Внешний вид и описание панелей

| № | Индикатор | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод питания Power | Горящий светодиод указывает, что на коммутатор поступает электропитание. |
| 2 | Светодиод порта | ПОСТОЯННО ГОРЯЩИЙ | ЛИНИЯ |
|  |  | МИГАЮЩИЙ | АКТИВНОСТЬ |
| 3 | Светодиод FLW/Ctrl | Индикатор контроля потока. |
| 4 | 16 портов Ethernet | 16 10/100 Мбит/с auto-negotiating Ethernet портов |
| 5 | Разъем внешнего питания постоянным током | Подсоедините блок питания, входящий в комплект PS2216 |
| 6 | Кнопка восстановления | Используется для возврата коммутатора под управление утилиты WinSmart. |

Коммутатор DLink Des-3200-10

Описание

Коммутаторы DES-3200 входят в  линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 серии xStack, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX). Коммутаторы оснащены 8/16/24/48 портами 100Мбит/с Fast Ethernet, или 24/48 портами PoE 100Мбит/с, а также 2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. DES-3200-28P/52P дополнительно оснащены 2 портами  10/100/1000BASE-T.  Коммутатор DES-3200-10/18 выполнен в корпусе шириной 9 дюймов для настольной установки и оснащен пассивной системой охлаждения, применимой при развертывании сетей ETTH.  Коммутаторы DES-3200-28/28F и DES-3200-28/ME обеспечивают подключение по меди или оптике на скорости Fast Ethernet, что является преимуществом для различных приложений Metro  Ethernet.    Устройство обладает практичным дизайном с  поддержкой 2/4 комбо-портов Gigabit/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания 4Гбит/с с поддержкой топологии двойного кольца сети Ethernet. Коммутатор DES-3200-28F обеспечивает подключение  на расстоянии до 20 км для приложений сети Metro Ethernet. Коммутаторы DES-3200-28P/52/52P призваны заменить серию устройств DES-3028P/52/52P. Новые устройства имеют расширенные аппаратные и программные функции, такие как таблица MAC-адресов (16К), защита портов Ethernet от перенапряжений 6 кВ, поддержка протокола 802.3at (PoE) для DES-3200 -28P/52P, а также поддержка IPv6.

Безопасность и работоспособность

Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают управление доступом 802.1X на основе портов/МАС-адресов, Guest VLAN, а также аутентификацию RADIUS и TACACS+ для непосредственного управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса источника к соответствующему МАС-адресу для определенного номера порта, способствуя расширению управления доступом. Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки CPU, для предотвращения злонамеренных атак на трафик в сети и защиты операций, выполняемых коммутатором. Помимо этого, с помощью функции Списки управления доступом (ACL)  можно  повысить уровень безопасности сети и производительность коммутатора.

Отказоустойчивость/Увеличение производительности

Для критически важных приложений коммутаторы серии DES-3200 поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w  и  802.1s Spanning  Tree Protocol (STP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут, обеспечивая, таким образом, передачу и прием пакетов даже в случае неисправности любого коммутатора в сети при работе в режиме моста. Коммутаторы также поддерживают функцию агрегирования каналов  802.3ad (LACP), что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая  при этом полосу пропускания и повышая работоспособность. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). Данный стандарт позволяет  осуществлять классификацию трафика в реальном времени на 8 уровней приоритетов и 4 очереди. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адресов, IP-адресов, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола и содержимого пакетов, определяемого пользователем, что обеспечивает гибкость настройки, особенно для приложений потокового мультимедиа в реальном времени, например, VoIP.

Управление трафиком и полосой пропускания

Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 62,5кбит/с. Коммутаторы также поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Функция Q-in-Q, также известная как стекирование VLAN, является мощным, простым и эффективным по стоимости решением, используемым для обеспечения нескольких виртуальных соединений и доступа к множеству сервисов в сети Metro-Ethernet.

Многоадресные приложения

Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают функцию IGMP Snooping для сокращения многоадресного трафика и оптимизации производительности сети. Функция MLD  snooping  минимизирует многоадресные пакеты IPv6 на уровне порта для сохранения полосы пропускания сети.

Функции управления

Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают стандартные протоколы управления такие, как SNMP,  RMON,  Telnet,  аутентификация безопасности SSH/SSL и DHCP  Relay  Option  82. Дружественный пользователю Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Автоматическая настройка DHCP является функцией расширенного управления, которая позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. Автономные коммутаторы могут получить IP-адрес с сервера для загрузки и ввода предварительно установленных настроек. Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) позволяет сетевому устройству оповещать  локальную сеть о своем существовании и характеристиках для лучшего управления сетевой топологией.  Каждый порт коммутатора также поддерживает функцию диагностики кабеля, которая позволяет определить неисправности кабеля. Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и повышает эффективность задач управления, обеспечивая одновременную настройку нескольких коммутаторов, мониторинг и обслуживание с любого рабочего места при запуске Web-браузера с помощью уникального IP-адреса. Более того, коммутаторы серии DES-3200 поддерживают программное обеспечение D-View 6.0 - систему для эффективного управления настройками устройства.

Характеристики:

Аппаратная версия  B1

Размер  Настольный корпус шириной 9”, высота 1U

Интерфейс

+ 8 портов 10/100BASE-TX

+ 1 порт 100/1000 SFP

+ 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP

Консольный порт   + RJ-45

Производительность

+ Коммутационная матрица: 5,6 Гбит/с

+ Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 4,2 Mpps

+ Размер таблицы МАС-адресов: 8K

+ SDRAM для CPU: 128 МБ

+ Буфер пакетов: 384 КБ

+ Flash-память: 16 МБ

+ Jumbo-фрейм (2048 байт с тегом, 2044 байт без тега)

Индикаторы

+ Power (на устройство)

+ Console (на устройство)

+ Link/Activity/Speed (на порт)

Программное обеспечение

Стекирование

+ Виртуальное стекирование:

- Поддержка D-Link Single IP Management

- Объединение в виртуальный стек до 32 устройств

Функции уровня 2

+ Таблица МАС-адресов: 8К

+ Управление потоком:

- Управление потоком 802.3x

- Предотвращение блокировки HOL

+ Размер Jumbo-фреймов  до 2048 байт

+ Spanning Tree:

- 802.1D-2004 Edition STP

- 802.1w RSTP

- 802.1s MSTP

- Фильтрация BDPU

- Root Restriction

+ Функция Loopback Detection (LBD)

+ Агрегирование каналов:

- Совместимость с 802.1AX и 802.3ad

- DES-3200-10: Макс. кол-во групп – 5, 8 портов на группу

- DES-3200-18: Макс. кол-во групп – 9, 8 портов на группу

- DES-3200-26: Макс. кол-во групп – 9, 8 портов на группу

- DES-3200-28/28F: Макс. кол-во групп – 14, 8 портов на группу

+ Зеркалирование портов:

- Поддержка 1 группы зеркалирования

- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)

+ Технология Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)

+ Протокол туннелирования уровня 2

Многоадресная рассылка уровня 2

+ IGMP Snooping:

- IGMP v1/v2 Snooping, IGMP v3 Awareness

- Поддержка 1К групп

- IGMP Snooping Fast Leave на основе порта

+ Ограничение многоадресной  IP-рассылки:

- До 24 профилей фильтрации IGMP, 128 диапазонов на профиль

+ MLD Snooping:

- MLD v1/v2 Snooping, MLD v2 Awareness

- Поддержка 1K групп

+ IGMP Authentication

VLAN

+ 802.1Q Tagged VLAN

+ Группы VLAN:

-  Макс. 4K VLAN

+ VLAN на основе порта

+ VLAN на основе МАС-адресов

+ GVRP:

- Макс. 255 динамических VLAN

+ 802.1v VLAN на основе протокола

+ VLAN Trunking

+ Asymmetric VLAN

+ Double  VLAN (Q-in-Q):

- Q-in-Q на основе порта

- Selective Q-in-Q

+ ISM VLAN

+ VLAN Translation

Функции уровня 3

+ Gratuitous ARP

Качество обслуживания (QoS)

+ Управление полосой пропускания:

- На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 62,5кбит/с)

- На основе потока (входящее, с шагом до 62,5кбит/с)

+ 4 очереди на порт

+ DSCP

+ 802.1p

+ Обработка очередей:

- Strict Priority

- Weighted Round Robin (WRR)

- Strict + WRR4

+ CoS на основе:

- Порта коммутатора

- VLAN ID

- Очереди приоритетов 802.1p

- МАС-адреса

- Ether Type

- IPv4/v6-адреса

- Класса трафика IPv6

- Метки потока IPv6

- IP-адреса

- TOS

- DSCP

- Типа протокола

- Порта TCP/UDP

- Содержимого пакета, определяемого пользователем

+ QoS на основе времени

+ Поддержка следующих действий для потоков:

- Установка тегов приоритетов 802.1p

- Добавление тега ToS/DSCP

- Управление полосой пропускания

- Статистика потока

Списки управления доступом (ACL)

+ До 512 правил доступа

+ ACL на основе:

- Порта коммутатора

- VLAN ID

- Приоритета 802.1p

- МАС-адреса

- Ether Type

- IPv4/v6-адреса

- Класса трафика IPv6

- Метки потока IPv6

- ToS

- DSCP

- Типа протокола

- Номера порта TCP/UDP

- Содержимого пакета, определяемого пользователем

+ ACL на основе времени

+ Статистика ACL

+ CPU Interface filtering

Безопасность

+ SSH v2

+ SSL v1/v2/v3

+ Безопасность порта

- До 64 МАС-адресов на порт

+ Управление широковещательным/многоадресным/ одноадресным штормом

+ Traffic Segmentation

+ IP-MAC-Port Binding (IMPB):

- Поддержка D-Link IMPB v3.3

- Проверка пакетов ARP

- DHCP Snooping

+ D-Link Safeguard Engine

+ Предотвращение атак DoS

+ Предотвращение ARP Spoofng

+ Предотвращение атак BPDU

AAA

+ 802.1X:

- Управление доступом на основе порта

- Управление доступом на основе хоста

- Динамическое назначение VLAN

- Identity-driven security policy assignment: QOS, VLAN

+ Управление доступом на основе MAC-адресов

- Управление доступом на основе порта

- Управление доступом на основе хоста

- Динамическое назначение VLAN

- Authentication Database Failover

- Identity-driven security policy assignment: QoS, ACL, VLAN

+ Microsoft® NAP (IPv4/v6):

- Supports 802.1x NAP

- Supports DHCP NAP

+ Guest VLAN

+ RADIUS

+ TACACS+

+ XTACACS+

+ Доверенный хост (Trusted Host)

+ Ведение учетных записей RADIUS

+ Два уровня учетной записи пользователя

Управление

+ Web-интерфейс (поддержка IPv4/v6)

+ Интерфейс командной строки (CLI)

+ Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/v6)

+ TFTP-клиент (поддержка IPv4/v6)

+ Z-модем

+ SNMP v1/v2c/v3

+ SNMP Traps

+ Системный журнал

+ RMON v1:

- Поддержка групп 1, 2, 3, 9

+ RMON v2:

- Поддержка группы ProbeConfig

+ BootP/DHCP-клиент

+ Автоматическая настройка DHCP

+ DHCP Relay

+ DHCP Relay Option 12

+ DHCP Relay Option 82

+ Добавление тега PPPoE Circuit-ID

+ Поддержка двух версий ПО

+ Мониторинг CPU

+ SNTP

+ LLDP

+ Команда Debug

+ Шифрование паролей

+ SMTP

+ Ping (поддержка IPv4/v6)

+ Traceroute (поддержка IPv4)

+ Command Logging

+ ICMPv6

+ Поддержка Microsoft® NLB (Network Load Balancing)

OAM

+ Диагностика кабеля

+ 802.3ah Ethernet Link OAM

+ Dying Gasp

+ 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)

+ 802.3ah D-Link Extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)4

MIB

+ RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure

+ RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB

+ RFC 1212 Concise MIB Definitions

+ RFC 1213 MIB II

+ RFC 1215 MIB Traps Convention

+ RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB

+ RFC 1493 Bridge MIB

+ RFC 1757, 2819 RMON MIB

+ RFC 1907 SNMPv2 MIB

+ RFC 2021 RMONv2 MIB

+ RFC 2233, 2863 IF MIB

+ RFC 2618 MIB клиента аутентификации RADIUS

+ RFC 2620 MIB клиента учетной записи RADIUS

+ RFC 2674, 4363 802.1p MIB

+ RFC 2925 PING & TRACEROUTE MIB

+ RFC 4188 Bridge MIB

Стандарт IETF®

+ RFC 768 UDP

+ RFC 783 TFTP

+ RFC 791 IP

+ RFC 792, 2463, 4443 ICMP

+ RFC 793 TCP

+ RFC 826 ARP

+ RFC 854 Telnet

+ RFC 951, 1542 BootP

+ RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)

+ RFC 1492 TACACS

+ RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6

+ RFC 2068 HTTP

+ RFC 2460 IPv6

+ RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6

+ RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto Configuration

+ RFC 2463, 4443 ICMPv6

+ RFC 2464 IPv6 Ethernet and definition

+ RFC 2474, 3260 Definition of the DS field in the IPv4 and IPv6 Headers

+ RFC2544 Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices

+ RFC 2571, 2572, 2573, 2574 SNMP

+ RFC 2866 RADIUS Accounting

+ RFC 2893, 4213 двойной стек IPv4/IPv6

+ RFC 3513, 4291, архитектура адресации IPv6

Физические параметры

MTBF

804,462 ч

Акустика

0 дБ

Тепловыделение

31,3 BTU/час

Входное напряжение

100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания, 2A макс.

Потребляемая мощность  9,2 Вт

Размеры  228.5 x 195 x 44 мм

Вес  1,7 кг

Система вентиляции пассивная

Защита от перенапряжений

Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10 / 700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ

Рабочая температура

От 0 до 50 C

Температура хранения

От -40 до 70 C

Рабочая влажность

От 5% до 95% без конденсата

Электромагнитная безопасность

CE Class A

Безопасность

CE LVD

3rd Party Certifications

MEF 21, IPv6 Ready Logo

Коммутатор DLink Des-3028P

Описание:

Управляемые коммутаторы второго уровня серии DES-3028/3052 представляют собой наиболее эффективное решение в категории управляемых сетевых коммутаторов начального уровня. Обладая богатым функционалом, эти коммутаторы предоставляют недорогое решение по созданию безопасной и эффективной сети отделов предприятий малого и среднего бизнеса, а также промышленных предприятий. Также эта серия является оптимальным по соотношению «цена/функционал» решением уровня доступа сети провайдера услуг. Отличительными функциями данного коммутатора являются высокая плотность портов, 4 гигабитных порта Uplink, небольшой шаг изменения настроек для управления полосой пропускания и улучшенное сетевое управление. Эти коммутаторы позволяют оптимизировать сеть как по функционалу, так и по стоимостным характеристикам.

Высокая плотность портов и поддержка PoE. Выполненные в металлическом корпусе компактного размера, коммутаторы серии DES-3028/3052 содержат 24 или 48 портов, с поддержкой или без поддержки РоЕ. Каждый коммутатор снабжен двумя портами Gigabit Uplink и двумя комбо-портами SFP, которые поддерживают как трансиверы SFP Gigabit, так и 100Base-FX.

Безопасность и доступность.  Коммутаторы серии DES-3028/3052 поддерживают большое количество функций безопасности, включая Access Control List (ACL), управление доступом 802.1х на основе портов / МАС-адресов, 802.1х Guest VLAN, аутентификацию RADIUS/TACACS+. Для предотвращения перегрузки коммутатора обработкой бесполезного трафика, в связи с атаками злоумышленников или активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DES-3028/3052 снабжены функциями D-Link Safeguard Engine и CPU Interface Filtering, что увеличивает их надежность и доступность.

Улучшенная гибкость и производительность сети.

Для обеспечения большей гибкости сети DES-3028/3052 поддерживает протоколы Spanning Tree (802.1D, 802.1w, 802.1s), позволяющие организовать резервные маршруты для передачи трафика. Благодаря поддержке 802.3ad Link Aggregation, возможно организовать агрегированные каналы с общей полосой пропускания между коммутаторами и сервером. Для обеспечения необходимого качества обслуживания (QoS) коммутаторы поддерживают очереди приоритетов 802.1p и классификацию пакетов на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, типа протокола, заданного пользователем содержимого пакетов. Это позволяет настроить работу таких приложений, как VoIP, видео, потоковое мультимедиа.

Мониторинг трафика / Управление полосой пропускания.

Функция управления полосой пропускания на каждом порту с шагом 64 Кбит/с позволяет администраторам сети более гибко управлять полосой пропускания каналов связи. Используя эту функцию для управления широковещательным штормом, можно значительно уменьшить влияние вирусной атаки на сеть. Также коммутатор поддерживает функции IGMP snooping для управления передачей многоадресных пакетов и зеркалирование портов для упрощения диагностики.

Управление.

Коммутаторы поддерживают протоколы управления, основанные на стандартах, такие как SNMP, RMON, Telnet, BOOTP, Web-интерфейс, аутентификацию SSH/SSL. Также поддерживается функция DHCP Relay Option 82. Функция DHCP autoconfiguration позволяет загружать на коммутатор ранее созданную конфигурацию, хранящуюся на TFTP-сервере и получать IP-адрес. Использование функции D-Link Single IP Management упрощает и ускоряет выполнение задач управления. Она позволяет настраивать и контролировать сразу несколько коммутаторов с любой рабочей станции с помощью Web-браузера через единый IP-адрес. Виртуальный стек коммутаторов DES-3028/3052 может рассматриваться как единый объект управления, все устройства в котором идентифицируются по единому IP-адресу.

Характеристики:

Интерфейсы

24 порта 10/100Base-TX

2 порта 10/100/1000Base-T

2 комбо-порта 10/100/1000Base-T /SFP

Консольный порт RS-232

Производительность

Коммутационная фабрика: 12.8 Гбит/с

Скорость передачи 64-байтных пакетов: 9.5 Mpps

Таблица МАС-адресов: 8К

SDRAM для CPU: 64Мб

Размер буфера пакетов: 512 Кб

Flash-память: 8Мб

Jumbo-фреймы (2048 байт для tagged, 2044 байт для untagged)

Светодиодные индикаторы

Питание (на устройство)

Консоль (на устройство)

Link/Activity (на порт)

Индикатор скорости (на порт)

Программное обеспечение

Функции второго уровня

IGMP Snooping v1, v2 (макс. 256 групп)

IGMP Snooping Fast Leave

ISM VLAN

802.1D Spanning Tree

802.1w Rapid Spanning Tree

802.1s Multiple Spanning Tree

BPDU filtering для каждого порта

STP Loopback Detection

802.3ad Link Aggregation:

8 портов в каждой группе / 6 групп на одном устройстве

Зеркалирование портов (режимы One to One, Many to One)

Поддержка Jumbo-фреймов

VLAN

802.1Q

Количество статических групп VLAN – 4К

Количество динамических групп VLAN – 200

GVRP

Качество обслуживания (QoS)

Очереди приоритетов 802.1p

4 очереди приоритетов 802.1p

Поддержка WRR / Strict mode

Классификация пакетов на основе

номера порта

VLAN ID

номера порта TCP/UDP

МАС-адреса

IP v4

приоритета 802.1р

TOS

DSCP

типа протокола

содержимого пакета

Списки управления доступом

(макс. 256 профилей / правил)

Многоуровневые ACL на основе:

Номера порта

VLAN ID

Приоритета 802.1p

МАС-адреса

IPv4

DSCP

Типа протокола

Номера порта TCP/UDP

Содержимого пакета

Времени

Доступ к сети / Безопасность:

Аутентификация RADIUS/TACACS+ для управления доступом

Создание учетных записей RADIUS для управления доступом

Функция Port security (макс. 16 записей МАС-адресов на порт)

Управление доступом 802.1х на основе портов

Управление доступом 802.1х на основе МАС-адресов

802.1х Guest VLAN

SSH v.1, v.2 / SSL v.3

CPU Interface Filtering

Сегментация трафика

Управление широковещательным штормом

D-Link Safeguard Engine

Управление полосой пропускания:

Ограничение скорости:

до 2 Мб: с шагом 64 Кб

до 100 Мб: с шагом 1 Мб

выше 100 Мб: с шагом 8 Мб

Управление

D-Link Single IP Management (SIM) v. 1.6

Web-интерфейс

Интерфейс командной строки (CLI)

Telnet сервер/клиент

TFTP клиент

SNMP v.1, v.2c, v.3

RMON v.1, v.2

BootP/DHCP-клиент

SNTP

SYSLOG

Dual image

Описание порта

Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика / CPU

SNMP trap on MAC notification

DHCP Auto Configuration

DHCP relay

DHCP relay опция 82

Клиент SMTP (уведомление по e-mail)

Поддержка MIB

MIB II (RFC 1213)

Bridge MIB (RFC 1493)

SNMP v2 MIB (RFC 1907)

RMON MIB (RFC 1757, 2819)

RMON v2 MIB Probe config group (RFC 2021)

Ether-like MIB (RFC 1643, 2358, 2665)

802.1p MIB (RFC 2674)

IF MIB (RFC 2233, 2863)

RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618)

RADIUS Accounting Client MIB (RFC 2620)

Ping & TRACEROUTE MIB (RFC 2925)

Private MIB

Физические параметры

Потребляемая мощность (Мах.) 25Вт

Питание на входе

Напряжение переменного тока 100-240В, 50/60Гц, питается от внутреннего универсального источника питания

Размер

441 х 207 х 44 мм

Стандартный размер для монтажа в 19”-стойку. Высота – 1U

Вес 2.36 кг

Вентиляция

Нет вентиляторов

Тепловыделение (BTU/час) 84.23

MTBF 449 357 часов

Рабочая температура От 0 до 40۫°С

Температура хранения

От -10 до 70۫°С

Рабочая влажность

Относительная влажность от 5% до 90%, без образования конденсата

Электромагнитная совместимость

FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI Class A

Безопасность CUL, LVD

DLink DES-3200-10 базовая настройка

D-Link DES-3200 — недорогой управляемый L2-коммутатор(свитч), имеющий весьма неплохой функционал за умеренную цену. Всвязи с этим провайдеры очень часто используют данную модель как для организации каналов связи, так и для подключения абонентов широкополосного доступа (ШПД).

В качестве примера для базовой настройки рассмотрим модификацию DES-3200-10, имеющую 8 медных 10/100 портов RG-45 и 2 комбинированных 1000BASE-T/SFP порта.

Адрес Web-интерфейса коммутатора — http://10.90.90.90, соответственно для того чтобы попасть на него — Вам необходимо прописать на сетевой плате IP-адрес из той же подсети что и сам свитч — например 10.90.90.91

По умолчанию на коммутаторе нет пользователя и пароля на доступ к интерфейсу настройки, поэтому в окне запроса логина и пароля не пишем ничего, а просто нажимаем OK.

Самый первый шаг который следует сделать — настроить доступ к управлению свитчем для этого прописываем IP-адрес коммутатора из своей сети. Для этого идём в раздел Configuration пункт IP Address Settings:

В случае использования в сети DHCP-сервера — ставим галочку DHCP и нажимаем Apply. Если же адресация в Вашей сети статическая — ставим галку Static прописываем свой IP-адрес, маску, шлюз и нажимаем Apply.

После этих манипуляций доступ к свитчу с компьютера пропадёт до тех пор, пока Вы не перенастроите IP-адрес на сетевой плате компьютера в ту же подсеть.

В случае эксплуатации D-Link DES-3200 в сети с использованием Vlan‘ов (802.1q) Вам необходимо будет прописать управляющий Vlan. Переходим в раздел L2 Features пункт 802.1Q Static Vlan:

В этом меню представлены настроенные на устройстве Vlan‘ы и «привязанные» к ним порты. По умолчанию на устройстве только один дефолтный Vlan с идентификатором 1. Для добавления своего Vlan‘a переходим на вкладку Add/Edit Vlan:

В поле VID указываем идентификатор(номер) нового Vlan‘a, в поле Vlan Name указывает название Vlan‘a. В качестве примера создадим управляющий Vlan 60 с названием manage. Затем указываем используемые порты. В нашем примере мы делаем 2 транковых tagged порта — 9 и 10, т.е. ставим напротив них галку Tagged и нажимаем Apply.

Примечание: Если нужно «привязать» к Vlan‘у оконечный аксессный untagged порт — то ставим напротив нужного порта галку Untagged.

После этих манипуляций коммутатор по этим портам, при подключении к ним компьютера, станет недоступен.

Теперь необходимо указать в настройках что 60-й Vlan управляющий — переходим опять в раздел Configuration пункт IP Address Settings:

В поле Management Vlan Name пишем имя управляющего Vlan‘a — в нашем случае manage. И нажимаем Apply.

Теперь управление с подключенного компьютера пропадёт окончательно и коммутатор DES-3200-10 будет доступен только по управляющему Vlan 60.

Примечание:

Если после настройки управления устройство недоступно в сети по управляющему Vlan‘у (хотя прописано всё верно) либо после непродолжительного времени сбрасывает настройки управления — обновите прошивку коммутатора с официального сервера.

Четвертый шаг — настроим доступ к настройке DES-3200  через авторизацию. Для этого переходим в раздел Configuraton -> User Accounts:

Создаем нового пользователя с полными правами Администратора — для этого в поле User Name вводим имя — например admin, права Access Rights — Admin и дважды вводим пароль в поля Password и Commit Password. Нажимаем Apply.

В качестве завершающего шага обязательно сохраните настройки нажатием кнопки Save -> Save All верхнем левом углу веб-интерфейса коммутатора:

на этом базовая настройка L2-коммутатора DES-3200 завершена.

В качестве постскриптума:

Очень часто при базовой настройке возникает необходимость принудительно выставить скорость на каком-нибудь из портов. Делается это в разделе Port Configuration -> Port Settings:

Полезные ссылки

- http://www.dlink.ru/ru/faq/62/

- http://umgum.com/dlink