Коммутатор D-Link

DES-3200-10

Выполнила:
Нагорнова Т.Е.
СГАСУ

Самара
     2012 г.

Сетевой коммутатор (свитч) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.

Коммутатор передаёт данные только непосредственно получателю, исключение составляет широковещательный трафик всем узлам сети. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.

Коммунитатор работает на канальном уровне модели OSI (абстрактная сетевая модель для коммуникаций и разработки сетевых протоколов) и поэтому в общем случае может только объединять узлы одной сети по их MAC-адресам (уникальным идентификаторам, присваиваемым каждой единице оборудования компьютерных сетей).

Компьютерная сеть  — система связи компьютеров и/или компьютерного оборудования.

Сегмент сети — логически или физически обособленная часть сети.

Физическое разделение. Физический сегмент сети ограничен сетевым устройством (повторитель, коммуникатор, мост или маршрутизатор), обеспечивающим соединение узлов сегмента с остальной сетью. Все станции сегмента поддерживают один протокол доступа к среде передачи, делят ее общую пропускную способность.

Логическое разделение. Разделение сети, основаной на протоколе IP, на логические сегменты, или логические подсети. Каждому сегменту выделяется диапазон адресов, который задается адресом сети и сетевой маской.  Логические подсети соединяются с помощью маршрутизаторов.

Сегменты часто называют подсетями. Разделение сети на сегменты повышает эксплуатационные характеристики и безопасность сети.

Внешний вид коммунитатора DES-3200-10.

Рисунок 1 - DES-3200-10. Вид спереди.

Рисунок 2 - DES-3200-10. Вид сзади.

Описание

DES-3200-10 бесшумный коммутатор с пассивным охлаждением.

Коммутаторы DES-3200 входят в  линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 (по системе OSI) серии xStack, предназначенную для сетей Metro Ethernet.

Сетевая модель OSI (open systems interconnection—взаимодействие открытых систем) — абстрактная сетевая модель для коммуникаций и разработки сетевых протоколов.

2 уровень модели OSI – это канальный уровень (data link layer). Он  предназначен для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, которые могут возникнуть. Канальный уровень может взаимодействовать с одним или несколькими физическими уровнями, контролируя и управляя этим взаимодействием.

xStack -  технология виртуального стекирования с использованием стандартной витой пары обеспечивает отказоустойчивую работу   всего стека с высокой производительностью без использования специальных дорогостоящих стековочных кабелей.

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей.

Metro Ethernet -  «Городская вычислительная сеть».

Устройство оснащено следующими портами:

- 8 портов 10/100BASE-T

Через них можно работать по технологиям 10BASE-T и 100BASE-TX.

10 Мбит/с Ethernet:

10BASE-T— для передачи данных используется 4 провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории-3 или категории-5. Максимальная длина сегмента 100 метров.

Fast Ethernet, 100 Мбит/с (Быстрый Ethernet):

100BASE-TX— развитие стандарта 10BASE-T для использования в сетях топологии «звезда». Задействована витая пара категории 5, фактически используются только две неэкранированные пары проводников, поддерживается дуплексная передача данных, расстояние до 100 м.

- 1 порт 100/1000SFP

SFP (Small Form-factor Pluggable) — промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи данных в телекоммуникациях. Модули SFP используются для присоединения платы сетевого устройства (коммутатора, маршрутизатора или подобного устройства) к оптическому волокну или неэкранированной витой паре, выступающих в роли сетевого кабеля.

- 1 комбо-порт 10/100/1000 Base-T/100/1000SFP

Комбо-порт - порт двойного назначения. Каждый такой порт имеет встроенный порт 10/100/1000Base-T и порт 100/1000SFP порт. При этом одновременно активным может быть только один из портов.

Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с (Гигабитный Ethernet):

1000BASE-T — стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре. Используется метод кодирования PAM5, частота основной гармоники 62,5 МГц. Расстояние до 100 метров

Технические характеристики

В таблице 1 представленны технические характеристики DES-3200-10.

Таблица 1 – Технические характеристики DES-3200-10.

| Технические характеристики | DES-3200-10 |
| --- | --- |
| Аппаратная версия | А1 | В1 |
| Физические параметры и аппаратное обеспечение | Размер | Настольный корпус шириной 9”, высота 1U | Настольный корпус шириной 9”, высота 1U |
|  | Интерфейс | 8 портов 10/100BASE-TX, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP | 8 портов 10/100BASE-TX, 1 порт 100/1000 SFP, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP |
|  | Консольный порт | RS-232 | RJ-45 |
| Производительность | Коммутационная матрица | 5,6 Гбит/с | 5,6 Гбит/с |
|  | Скорость перенаправления 64- байтных пакетов | 4,2 Mpps | 4,2 Mpps |
|  | Размер таблицы МАС-адресов | 8K | 8K |
|  | SDRAM для CPU | 128 МБ | 128 МБ |
|  | Буфер пакетов | 384 КБ | 384 КБ |
|  | Flash-память | 16 МБ | 16 МБ |
|  | Jumbo-фрейм (2048 байт с тегом, 2044 байт без тега) |  |  |
| Индикаторы | Power (на устройство) |  |  |
|  | Console (на устройство) |  |  |
|  | Link/Activity (на порт) |  |  |
|  | Индикатор скорости (на порт) |  |  |
| Физические параметры | MTBF | 873,750 ч | 804,462 ч |
|  | Акустика | 0 дБ | 0 дБ |
|  | Тепловыделение | 43.3 BTU/час | 31.3 BTU/час |
|  | Входное напряжение | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания, 2А макс. |
|  | Потребляемая мощность | 12,7 Вт | 9,2 Вт |
|  | Размеры | 228,5 x 180 x 44 мм | 228,5 x 195 x 44 мм |
|  | Вес | 1,46 кг | 1,17 кг |
|  | Система вентиляции | Пассивная | Пассивная |
|  | Защита от перенапряжения | - | Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000- 4-5 10 / 700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ |
|  | Рабочая температура | От 0˚ до 40˚ C | От 0˚ до 50˚ C |
|  | Температура хранения | От -40˚ до 70˚ C |
|  | Рабочая влажность | От 5% до 95% без конденсата |
|  | Электромагнитная безопасность | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick |
|  | Безопасность | UL/cUL, CB |
|  | 3rd Party Certifications | MEF 21, IPv6 Ready Logo |

MTBF (наработка на отказ) - среднее время между возникновениями отказов.

Коммутационная матрица в 5,6 Гбит/с позволяет использовать устройство как в домашних сетях так и на предприятиях малого и среднего бизнеса где требуется высокий уровень производительности и скорости маршрутизации между компьютерами и другими устройствами единой IP-сети.

Коммутатор поддерживает протокол LACP, функцией которого является совмещение физических каналов в один, что позволяет увеличить пропускную способность и повысить отказоустойчивость.

Безопасность и работоспособность

Функции:

- IP-MAC-Port Binding (привязка IP-адреса источника к соответствующему МАС-адресу для определенного номера порта)

- DHCP Snooping (определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB). Предназначенная для защиты от атак с использованием протокола DHCP

- D-Link Safeguard Engine (идентификация и приоритезация пакетов для предотвращения атак на трафик).

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической конфигурации узла) — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер».

Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol — протокол управления передачей) — набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия DOD (модель TCP/IP), используемых в сетях. Протоколы работают друг с другом в стеке — это означает, что протокол, располагающийся на уровне выше, работает «поверх» нижнего, используя механизмы инкапсуляции. Например, протокол TCP работает поверх протокола IP.

IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. В сети Интернет требуется глобальная уникальность адреса; в случае работы в локальной сети требуется уникальность адреса в пределах сети. В версии протокола IPv4 IP-адрес имеет длину 4 байта.

MAC-адрес (Media Access Control — управление доступом к среде) — это уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице оборудования компьютерных сетей. В широковещательных сетях (таких, как сети на основе Ethernet) MAC-адрес позволяет уникально идентифицировать каждый узел сети и доставлять данные только этому узлу. Таким образом, MAC-адреса формируют основу сетей на канальном уровне, которую используют протоколы более высокого (сетевого) уровня.

Назначение

- Организация каналов связи

- Для подключения абонентов широкополосного доступа - ШПД (высокоскоростного)

Широкополосной доступ –это

а) высокая скорость

б) непрерывное подключение

в) «двусторонняя» связь

Функции управления

- Стандартные протоколы управления: SNMP,  RMON,  Telnet,  аутентификация безопасности SSH/SSL и DHCP  Relay  Option  82.

- Дружественный пользователю Web-интерфейс обеспечивает простоту управления.

- Автоматическая настройка DHCP.

- Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) позволяет сетевому устройству оповещать  локальную сеть о своем существовании и характеристиках для лучшего управления сетевой топологией.

- Каждый порт поддерживает функцию диагностики кабеля.

- Функция D-Link Single IP Management (SIM)  - одновременная настройка нескольких коммутаторов, мониторинг и обслуживание с любого рабочего места при запуске Web-браузера с помощью уникального IP-адреса.

- Поддержка D-View 6.0 - системы для эффективного управления настройками устройства.

Web-интерфейс. Базовая настройка

Адрес Web-интерфейса коммутатора — http://10.90.90.90.

Для того чтобы попасть на него — необходимо прописать на сетевой плате IP-адрес из той же подсети что и сам свитч — например 10.90.90.91 .

По умолчанию на коммутаторе нет пользователя и пароля на доступ к интерфейсу настройки, поэтому в окне запроса логина и пароля не пишем ничего, а просто нажимаем OK.

Настройка доступа к управлению свитчем.

Для этого прописываем IP-адрес коммутатора из своей сети. Раздел Configuration пункт IP Address Settings:

Рисунок 3 – Настройка доступа к управлению свитчем.

В случае использования в сети DHCP-сервера — отмечаем пункт DHCP и нажимаем Apply. Если же адресация в Вашей сети статическая — отмечаем Static,  прописываем свой IP-адрес, маску, шлюз и нажимаем Apply.

После этих манипуляций доступ к свитчу с компьютера пропадёт до тех пор, пока Вы не перенастроите IP-адрес на сетевой плате компьютера в ту же подсеть.

Настройка сети с использованием Vlan.

В случае эксплуатации D-Link DES-3200 в сети с использованием Vlan‘ов (802.1q) Вам необходимо будет прописать управляющий Vlan. Переходим в раздел L2 Features пункт 802.1Q Static Vlan:

Рисунок 4 – Меню настроенных Vlan’ов и «привязанных» к ним портов.

На рисунке 4 представлено меню с настроенными на устройстве Vlan‘нами и «привязанными» к ним портами. По умолчанию на устройстве только один дефолтный Vlan с идентификатором 1.

Для добавления своего Vlan‘a переходим на вкладку Add/Edit Vlan:

Рисунок 5 – Добавление Vlan‘a.

В поле VID указываем идентификатор (номер) нового Vlan‘a, в поле Vlan Name указывает название Vlan‘a (в качестве примера создадим управляющий Vlan 60 с названием manage).

Затем указываем используемые порты. В нашем примере мы делаем 2 транковых tagged порта — 9 и 10, т.е.  отмечаем нужные порты напротив Tagged и нажимаем Apply.

После этих манипуляций коммутатор по этим портам, при подключении к ним компьютера, станет недоступен.

Теперь необходимо указать в настройках, что 60-й Vlan управляющий — переходим опять в раздел Configuration пункт IP Address Settings:

Рисунок 6 – Задание управляющего Vlan‘a.

В поле Management Vlan Name пишем имя управляющего Vlan‘a — в нашем случае manage. И нажимаем Apply.

Теперь управление с подключенного компьютера пропадёт окончательно и коммутатор DES-3200-10 будет доступен только по управляющему Vlan 60.

Настройка портов (выставление скорости).

Очень часто при базовой настройке возникает необходимость принудительно выставить скорость на каком-нибудь из портов. Делается это в разделе Port Configuration -> Port Settings:

Рисунок 7 – Настройка портов.

Настройка доступа через авторизацию.

Для этого переходим в раздел Configuraton -> User Accounts:

Рисунок 8 – Настройка авторизации.

Создаем нового пользователя с полными правами Администратора — для этого в поле User Name вводим имя — например admin, права Access Rights — Admin и дважды вводим пароль в поля Password и Commit Password. Нажимаем Apply.

Сохранение настроек.

В качестве завершающего шага сохраните настройки нажатием кнопки Save -> Save All верхнем левом углу веб-интерфейса коммутатора:

Рисунок 9 – Сохранение настроек.

На этом базовая настройка коммутатора DES-3200-10 завершена.